2.  menyusun gaya

2.1.  PENDAHULUAN

salah satu yang terpenting dalam mempelajari perilaku struktur ialah pengetahuan mengenai hasil interaksi beberapa buah gaya yang bekerja pada suatu benda. Gaya-gaya ini apabila digabungkan (atau diganti dengan sebuah gaya saja) akan mempunyai pengaruh yang sama terhadap benda (tidak mengubah efek yang ditimbulkan pada benda dimana gaya-gaya tersebut bekerja). Sebuah gaya ini disebut (dinamakan) resultan gaya-gaya. Sedangkan gaya-gaya yang diganti ini dinamakan komponen gaya.

Sebuah benda tegar mengalami tiga gaya dengan arah dan besar yang berlainan. Maka gerak benda tersebut tidak berarah ke ketiga-tiganya, tetapi hanya ke satu arah saja. Benda bergerak menurut arah l dengan percepatan a. Maka berarti pengaruh ketiga gaya tersebut sama dengan pengaruh sebuah gaya yang bekerja menurut arah  l  dengan percepatan a juga.

Umpama gaya tersebut adalah R, maka untuk menentukan R yang mempunyai pengaruh yang sama dengan F1, F2, F3 disebut menyusun gaya. Cara menyusun gaya ada dua, yaitu :

- dengan cara lukisan (grafis)

- dengan cara hitungan (analitis)

2.2.  MENYUSUN GAYA DENGAN CARA LUKISAN (GRAFIS)

    - Gaya-gaya yang bertitik tangkap pada satu titik (gaya konkuren) :

  - Dua buah gaya dengan arah sembarang atau sejajar :

Tentukan dahulu : - skala gaya (umpama 1 cm # 10 kg)

- skala panjang (umpama 1 cm # 100 cm) ( untuk menentukan titik tangkap (koordinat)

  - Beberapa (lebih dari dua) gaya dengan arah sembarang :

Lebih dari dua gaya dengan arah sembarang dan menutup :

    - Gaya-gaya yang bertitik tangkap tidak pada satu titik (GAYA tidak konkuren) :

- Dua buah gaya dengan arah sembarang (tidak sejajar) :

- Titik tangkap gaya boleh dipindah ke titik potong kedua garis kerja gaya F1 dan F2 tersebut, yaitu O.

F1 dipindah ke F1’

F2 dipindah ke F2’

- Kedua gaya tersebut diganti dengan suatu gaya (yaitu resultan) yang dapat dinyatakan dengan diagonal jajaran genjang yang terbentuk oleh kedua vektor gaya tersebut ( dijadikan “Hukum Jajaran Genjang Gaya”.

Panjang vektor R (yaitu berarti besarnya gaya resultan R) sama dengan panjang diagonal dari jajaran genjang dengan sisi-sisi F1’ dan F2’ , yaitu jajaran genjang gaya OF1’RF2’.

- Beberapa (lebih dari dua) buah gaya dengan arah sembarang (tidak sejajar) :

- analog;

Menyusun F1 dan F2 menjadi R1 dengan terlebih dahulu mencari titik potong garis kerja F1 dan F2.

- Selanjutnya mencari titik potong garis kerja R1 dan F3 untuk melukis garis kerja R dan mendapatkan besarnya R.

Jika gaya-gaya yang disusun terdiri atas gaya-gaya yang sejajar (atau hampir sejajar) maka cara lukisan tersebut akan menimbulkan kesulitan, karena titik potong garis-garis kerjanya terletak diluar kertas (jauh tak terhingga). Sehingga dalam hal ini digunakan lukisan segi banyak batang (poligon batang).

(Dalam mekanika cara ini lebih umum digunakan untuk menyusun gaya-gaya sejajar ataupun dengan arah sembarang).

- Melukis segibanyak gaya F1 , F2 dan F3 secara urut untuk mendapatkan besar dan arahnya R (tetapi garis kerjanya belum didapat).

- Membuat lukisan (gambar) kutub :

- Ambil titik kutub O (sembarang tempatnya).

- Garis penghubung (1,2,3,4) adalah jari-jari kutub.

Terdapatlah segitiga gaya-gaya yang berdampingan (abO, bcO, cdO) yang secara keseluruhan disebut lukisan kutub Oabcd.

- Ambil sebuah titik A yang terletak pada garis kerja gaya F1 sebagai pangkal lukisan. Melalui titik A kita tarik garis I sejajar jari-jari kutub 1 (garis ini dinamakan batang kutub I); juga ditarik batang II sejajar jari-jari kutub 2 yang memotong garis kerja F2 di B, dan seterusnya.

- Akhirnya batang IV memotong batang I di titik S. Titik S inilah yang dicari, yaitu salah satu titik yang terletak pada garis kerja R.

R didapat dengan memindahkan R’ di S.

catatan :

karena letak O dapat dipilih sembarang, maka bentuknya lukisan kutub dapat bermacam-macam tak terhingga banyaknya.

Untuk susunan gaya-gaya dengan arah sembarang yang tidak melalui satu buah titik susunan gaya-gayanya pada segibanyak gaya juga bisa menutup (yang berarti ujung vektor gaya terakhir berimpit dengan pangkal vektor gaya yang pertama) dan jari-jari kutub yang terakhir berimpit dengan jari-jari kutub yang pertama.

Dalam hal ini ada dua kemungkinan :

i). Batang-batang kutub pertama dan terakhir berimpit.

Hal ini berarti gaya-gaya tersebut saling meniadakan, yaitu dalam keadaan setimbang.

ii). Batang-batang kutub pertama dan terakhir tidak berimpit, yaitu membentuk susunan batang yang sejajar.

Hal ini berarti gaya-gaya tersebut tidak saling meniadakan, tetapi membentuk sebuah pasangan (kopel).

Keterangan :

Kedua gambar diatas sama arah-arah masing-masing komponen gayanya, tetapi garis kerja F4 berlainan dan sejajar.

  - MENYUSUN GAYA DENGAN CARA ANALITIS (HITUNGAN)

    - Gaya-gaya yang bertitik tangkap pada satu titik (gaya konkuren) :

- Semua gaya-gaya diuraikan ke sumbu X dan Y yang saling tegak lurus.

Uraian gaya-gaya terhadap sumbu X (mendatar) :

F1x = F1 * cos α1

F2x = F2 * cos α2

Uraian gaya-gaya terhadap sumbu Y (vertikal) :

F1y = F1 * sin α1

F2y = F2 * sin α2

- Besarnya resultan :

Rx = F1x + F2x

Ry = F1y + F2y

R =

Arah resultan : tg α =

Apabila komponen gaya lebih dari dua :

Rx = ∑ Fx = ∑  Fi * cos αi = F1 * cos α1 + F2 * cos α2 + F3 * cos α3 +  ...

Ry = ∑ Fy = ∑  Fi * sin αi  = F1 * sin α1 + F2 * sin α2 + F3 * sin α3 +  ...

catatan :

α diukur dari sumbu X+ dengan arah berlawanan putaran jarum jam

    - Gaya-gaya yang bertitik tangkap TIDAK pada satu titik (gaya TIDAK konkuren) :

- F1 diuraikan menjadi :

F1 * cos α1 → sejajar sumbu X

F1 * sin α1  → sejajar sumbu Y

- F1 digeser sehingga bertitik tangkap di O; didapat :

F1 * cos α1  (pada sumbu X) dan momen M = F1 * cos α1 * y1

F1 * sin α1  (pada sumbu Y) dan momen M = F1 * sin α1 * x1

- analog untuk F2 , F3 , ...

- Gaya-gaya tersusun :

Pada sumbu X : Rx’ = ∑ Fx

= ∑  Fi * cos αi = F1 * cos α1 + F2 * cos α2 +  ...

Pada sumbu Y : Ry’ = ∑ Fy

= ∑  Fi * sin αi = F1 * sin α1 + F2 * sin α2 +  ...

R’ =

Arah resultan : tg αR’ =

R’ adalah resultan gaya-gaya di sumbu X dan Y.

- Momen-momen tersusun :

MR = (F1 * cos α1 * y1 + F1 * sin α1 * x1) +

(F2 * cos α2 * y2 + F2 * sin α2 * x2) + ...

R = R’ = R’’

αR = αR’

d =

Gaya-gaya sejajar :

R = F1 + F2 - F3 + F4

Ambil titik O yang letaknya sembarang untuk pangkal perhitungan momen.

R * d = F1 * d1 + F2 * d2 - F3 * d3 + F4 * d4

Sehingga :

d = (F1 * d1 + F2 * d2 - F3 * d3 + F4 * d4) / R

d = (F1 * d1 + F2 * d2 - F3 * d3 + F4 * d4) / (F1 + F2 - F3 + F4)

Rumus umum :

d =

Contoh soal :

  - Hitunglah besar dan orientasi resultan dari sistem gaya konkuren dibawah ini :

Penyelesaian :

Rx = ∑ Fx = ∑  Fi * cos αi = 1000 * cos 60o + 600 * cos 135o + 700 * cos 330o

= 1000 * 0,5 + 600 * (- 0,7071) + 700 * 0,8660

= 681,94 kg

Ry = ∑ Fy = ∑  Fi * sin αi  = 1000 * sin 60o + 600 * sin 135o + 700 * sin 330o

= 1000 * 0,8660 + 600 * 0,7071 + 700 * (- 0,5)

=  940,26 kg

R =

=

= 1161,521 kg

tg α =

=

= 1,3788

αR = arc tg 1,3788

= 54,05o  → arah resultan

  - Hitunglah besar dan orientasi resultan dari sistem gaya tak konkuren dibawah ini :

Penyelesaian :

Gaya-gaya tersusun pada sumbu X dan Y :

Rx’ = ∑ Fx = ∑  Fi * cos αi  = F1 * cos α1 + F2 * cos α2 + F3 * cos α3

= 10 * cos 0o + 10 * cos 270o + 11,18 * cos 296,57o

= 10 * 1 + 10 * 0 + 11,18 * 0,447

= 15 kN

Ry’ = ∑ Fy = ∑  Fi * sin αi  = F1 * sin α1 + F2 * sin α2 + F3 * sin α3

= 10 * sin 0o + 10 * sin 270o + 11,18 * sin 296,57o

= 10 * 0 + 10 * (- 1) + 11,18 * (- 0,894)

= - 20 kN

Momen-momen tersusun terhadap pusat 0 :

MR = (F1 * cos α1 * y1 + F2 * cos α2 * y2 + F3 * cos α3 * y3) +

(F1 * sin α1 * x1 + F2 * sin α2 * x2+ F3 * sin α3 * x3)

= (10 * 2 + 0 * 0 + 5 * 4) + (0 * 0 + 10 * 2 + 10 * 4)

= 100 kN*cm

R’ =

=

= 25 kN

tg αR’ =

=

= - 1,333

αR’ = arc tg (- 1,333)

= 306,88o  → arah resultan

d =

=

= 4 cm

R = R’ = R’’

Karena R’ dan R’’ saling meniadakan maka yang ada tinggal R saja. R inilah resultan gaya-gaya yang sesungguhnya.

# Text boxes

A1 (x1, y1)

A2 (x2, y2)

A3 (x3, y3)

α2

α1

y3

y2

y1

R

F2

F1

R

F2

R

F4

F3

F2

F1

O

R2

F2

F1

R

O

R1

F4

R

F3

F2

F1

O

d

(Segibanyak gaya)

F1

F5

F4

F3

F2

F1

O’

F5

F4

F3

F2

F1

O’

F5

F4

F3

F2

F1

O

c

b

a

Jari-jari kutub

Titik kutub

O

2

R

R1

F1

F2

F3

F2

F1

R

O

F1’

R

F2’

F1

F3

R

F3

F2

F1

l

F1

O

F2

F2

F1

F1

O

R

R

(Segibanyak gaya)

Garis penutup

R

F4

F3

F2

F1

O’

1

3

4

F2

F1

F3

R’

(Gambar kutub)

F2

F4

F1

F2

F3

O

1, 5

2

3

4

F1

F2

F3

F4

III

II

IV

I, V

I

IV

II

III

F4

F3

F2

F1

V

d

4

3

2

1, 5

O

F3

F2

F1

F4

II

4

3

2

1, 5

I, V

III

IV

F1

F2

F4

F3

F3

F2

F1

F4

F3

F4

F2

F1

IV

III

II

V

F4

F1

F2

F3

4

3

2

1, 5

I

x1

x2

x3

αR’

F3

F2

F1

X

F2

α3

α2

(Segibanyak batang ,

poligon batang)

Batang

kutub

B

IV

III

II

I

S

A

O

Y

O

F3

F2

F4

α4

α1

F1

F3

X

Y

F1 sin α1

F2 sin α2

F1 cos α1

F2 cos α2

α2

α1

F1

F2

X

Y

α3

X

R’

Y

O

Rx’

Ry’

R

d

O

Y

R’

X

αR’

R’’

║

║

║

αR

αR

R

F1

F2

F3

F4

●  O

d4

d3

d2

d1

d

//

d = 4 cm

=

//

O

Y

X

1000

600

700

330o

135o

60o

(satuan kg)

(jarak dalam cm)

αR = 54,05o

Rx = 681,94 kg

Ry = 940,26 kg

63,43o

F1 = 10 kN

R = 1161,521 kg

O

Y

X

(2,0)

(0,2)

(4,4)

F3 = 11,18 kN

O

Y

X

F2 = 10 kN

//

Ry’ = 20 kN

Rx’ = 15 kN

53,12o

R’ = 25 kN

O

Y

X

MR = 100 kN*cm

R = 25 kN

R’’ = 25 kN

53,12o

R’ = 25 kN

O

Y

X